Приложение № 1

к Государственному контракту

№ 444к/19 от "___" _______ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проекта рекультивации по объекту:

«Рекультивация земельного участка, расположенного в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе квартал 490 выделы 36, 151, 162»

| № п/п | Параметры требований к оказанию услуги | Требования к оказанию услуг по разработке проекта рекультивации, указываемые государственным заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Рекультивация земельного участка, расположенного в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе квартал 490 выделы 36, 151, 162 |
| 2 | Сроки обследования и проектирования | с момента подписания контракта Сторонами, по 25 декабря 2019 года. |
| 3 | Основание для проектирования | Решение Ханты-Мансийского районного суда от 17.07.2018 г. № 2-28-32/2018 «Об устранении последствий нефтезагрязнения земель» |
| 4 | Место расположения объекта, на котором необходимо разработка проекта рекультивации | Проект рекультивации земельного участка, расположенного в районе кустовой площадки № 1253 Самотлорского месторождения в Нижневартовском районе квартал 490 выделы 36, 151, 162. Земельный участок лесного фонда в выделах 36, 151, 162 в квартале 490 Нижневартовское лесничество Излучинского участкового лесничества, Нижневартовский район, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, расположенного в следующих географических координатах; N61(00(42,33( Е76(53(53,99(; N61(00(40,55( Е76(53(52,84(; N61(00(39,56( Е76(53(52,60(; N61(00(38,93( Е76(53(52,83(; N61(00(39,21( 76(53(48,41(; N61(00(39,00( Е76(53(46,53(; N61(00(38,05( Е76(53(46,71(; N61(00(37,37( Е76(53(47,58(; N61(00(37,57( Е76(53(50,40(; N61(00(37,75( Е76(53(53,21(; N61(00(37,33( Е76(53(53,21(; N61(00(37,26( Е76(53(53,98(; N61(00(37,56( Е76(53(55,43(; N61(00(37,3( Е76(53(57,95(; N61(00(39,18( Е76(53(58,05(; N61(00(40,61( Е76(53(57,71(; N61(00(41,00( Е76(53(56,79(; N61(00(42,29( Е76(53(56,22(. |
| 5 | Технико-экономические показатели | Площадь участка нарушенных земель – 2,3783 га; площадь территории, занятой под складирование – 1,2757 га (уточняется по результатам полевого обследования); объём складированных отходов производства (отходы бурения) – 18 000 м3 (уточняется по результатам полевого обследования) |
| 6 | Состав обследования на оказание услуг по разработке проекта рекультивации | Состав и объем услуг в соответствии с п. 4, п. 5 технического задания. Обследование нарушенных земель и разработка проекта рекультивации определится в соответствии с Правилами проведения рекультивации земель, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» и законодательством в области охраны окружающей среды. Проект рекультивации земель содержит следующие разделы: а) раздел "Пояснительная записка"; б) раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель»; в) раздел "Содержание, объемы и график мероприятий по рекультивации земель»; г) раздел "Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на оказание услуг по рекультивации земель, консервации земель" содержит локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам и составу оказания услуг по рекультивации земель». Перед началом оказания услуг разработать и согласовать с заказчиком программу на выполнение полевого обследования нарушенного земельного участка. |
| 7 | Последовательность оказания услуг по разработке проекта рекультивации и состав проектных материалов | Обследование земель: обследование земель в объеме, необходимом для обоснования рекультивации, включая инженерно-геологические изыскания; Разработка проектной документации: разработка разделов проектной документации, включая процедуру оценки воздействия на окружающую среду проектируемых мероприятий по рекультивации нарушенных земель; Проведение общественных обсуждений проектной документации: подача заявки о проведении, размещение информации в средствах массовой информации, подготовка материалов для обсуждений; Согласование проектной документации: с начальником отдела – лесничим Нижневартовского территориального отдела – лесничества и Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; Получение положительного заключения ГЭЭ: в соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей среды; Сдача оказаных услуг по разработке проекта рекультивации: выдача готовой проектной документации, положительного заключения ГЭЭ. |
| 8 | Особые условия | 1. Проект рекультивации земель необходимо выполнить в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами: Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 и законодательством в области охраны окружающей среды. 2. В проекте должен быть проработан вопрос утилизации несанкционированно складированных отходов производства на месте, исходя из экономической целесообразности. 3. В проектной документации предусмотреть вопрос размещения (утилизации) отходов, которые будут образованы в процессе реализации проектных решений, а также использования вторичной продукции после утилизации складированных отходов производства, исходя из экономической целесообразности. Проектная документация состоит из текстовой и графической частей: - текстовая часть содержит исчерпывающие сведения в отношении планируемых мероприятий, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения; - графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. 4. Предусмотреть выполнение, разделение мероприятий на участки и/или подготовка проектной документации в отношении оказанных услуг должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность и экономическую эффективность реализации принятых проектных решений при осуществлении мероприятий по оказанию услуг. 5. Сметную стоимость оказанных услуг определить проектом и составить в ценах 2001 года и в сметных ценах, сложившихся ко времени ее составления. 6. Предоставление отчёта по каждому виду услуг, заложенному в техническом задании. 7. Исполнитель осуществляет согласование проекта в установленном порядке. 8. Исполнитель должен получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект рекультивации нарушенных земель, использованных, но не предназначенных для размещения отходов. 9. Контроль со стороны Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за выполнением мероприятий. |
| 9 | Согласование проекта | Согласование проекта до его направления на государственную экологическую экспертизу осуществляется с: 1. Начальником отдела – лесничим Нижневартовского территориального отдела – лесничества; 2. Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 3. Иные согласования, по необходимости. |
| 10 | Состав итоговых материалов | Проектная документация в количестве 2 экземпляров передается Заказчику на бумажном носителе, 2 экземпляра – на электронном носителе. |
| 11 | Требования по сроку гарантий качества оказание на услуги по разработке проекта рекультивации | Гарантия качества на результаты оказанных услуг сроком не менее 31.12.2028 года с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия осуществляется путем безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков оказанной услуги, выявленных в течение гарантийного срока. |

| Заказчик ___________________/С.А.Филатов/ "___" ______ 2019 г. М.П. | Исполнитель ____________________/И.И.Жуков/ "___" ______ 2019 г. М.П. |
| --- | --- |